ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

системы Газораспределительные

Термины и определения

Издание официальное

Москва

2010

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1	РАЗРАБОТАН	Открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» (ОАО «Газпром промгаз»)

2	ВНЕСЕН		Открытым акционерным обществом «Газпромрегионгаз» (ОАО «Газпромрегионгаз»)

3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                   №

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России.

( Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России.

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

Приложение А (справочное) Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области газораспределительных систем.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой - светлым шрифтом, а синонимы – курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

системы Газораспределительные

Термины и определения

Gas distribution systems.

Terms and definitions

Дата введения – 2012-01-01

# Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области газораспределительных систем.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендованы для применения во всех видах документации и литературы в области газораспределительных систем, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 22.0.05, ГОСТ Р 51897, ГОСТ Р 52104, ГОСТ Р 52720, ГОСТ Р 53480, ГОСТ Р 53521, ГОСТ 3.1109, ГОСТ 12.0.002, ГОСТ 12.1.033, ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 17356, ГОСТ 20911, ГОСТ 23172, ГОСТ 26691, ГОСТ 30772.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения

Издание официальное

ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения

ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ Р 53480-2009 Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ Р 53521-2009 Переработка природного газа. Термины и определения

ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17356-89 Горелки газовые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и определения

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения

ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

## Основные понятия

## газораспределительная система (Нрк. система газораспределения): Имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям.

## сеть газораспределения (НРК. газораспределительная сеть): Технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств.

## сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.

## источник газа: Элемент системы газоснабжения, предназначенный для подачи газа в сеть газораспределения.

## Примечания

## 1. Для подачи в сеть газораспределения используют: природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения, сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный газ.

## 2.	К источникам газа относят: газораспределительные станции, пункты замера расхода газа, пункты редуцирования газа, контрольно-распределительные пункты, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов и.т.п.

## техническая эксплуатация сети газораспределения [газопотребления]: Комплекс мероприятий, включающий ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, аварийное обслуживание, техническое диагностирование, консервацию и вывод из эксплуатации сети газораспределения [газопотребления].

## техническое обслуживание сети газораспределения [газопотребления]: Комплекс операций или операция по поддержанию сети газораспределения [газопотребления] в исправном или работоспособном состоянии.

## капитальный ремонт сети газораспределения [газопотребления]: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса сети газораспределения [газопотребления] с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

## текущий ремонт сети газораспределения [газопотребления]: Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособного состояния сети газораспределения [газопотребления] и состоящий в замене и/или восстановлении её отдельных частей.

## аварийное обслуживание сети газораспределения [газопотребления]: Комплекс работ по локализации и/или ликвидации последствий аварий и инцидентов на сети газораспределения [газопотребления].

## аварийно-восстановительные работы на сети газораспределения [газопотребления]: Комплекс технологических операций по восстановлению работоспособного состояния сети газораспределения [газопотребления] после локализации аварии и инцидентов.

## газораспределительная организация; ГРО: Специализированная организация, владеющая газораспределительной системой на законном основании, осуществляющая эксплуатацию сети газораспределения и оказывающая услуги по транспортировке газа потребителям по этой сети.

## газоснабжающая организация: Собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам.

## эксплуатационная организация сети газораспределения  [газопотребления]: Специализированная организация, осуществляющая техническую эксплуатацию сети газораспределения [газопотребления].

## технологический учет газа: Учет объема поставленного газа по прибору, точностные характеристики которого соответствуют требованиям нормативных документов, а показания не используются для взаимных расчетов в хозяйственных операциях.

## узел учета газа: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет объема газа, а также контроль и регистрацию его параметров.

## прибор учета газа: Средство измерения, используемое для определения объема газа, перемещенного через контролируемую точку сети газораспределения [газопотребления].

## устройство ограничения расхода газа; УОРГ: Техническое устройство, предназначенное для ограничения и регулирования расхода газа.

## технологические потери газа при эксплуатации сети газораспределения [газопотребления]: Потери газа при негерметичности сети газораспределения [газопотребления], обусловленной конструкцией технических устройств и эксплуатационными характеристиками уплотнительных материалов.

## технологические нужды газораспределительной организации: Потребность газораспределительной организации в газе, обусловленная особенностями технологий применяемых в процессе эксплуатации сетей газораспределения.

## технологическая схема сети газораспределения [газопотребления]: Графическое представление технологических объектов сети газораспределения [газопотребления].

## Газораспределение

## газораспределение: Деятельность по транспортировке газа по сети газораспределения.

## распределительный газопровод: Газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода-ввода.

## межпоселковый газопровод: Распределительный газопровод, проложенный вне территории поселений.

## газопровод–ввод: Газопровод, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления.

## наружный газопровод: Газопровод, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.

## подземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или в обваловании.

## надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без  насыпи.

## подводный газопровод: Наружный газопровод, проложенный по дну или ниже уровня поверхности дна пересекаемых водных преград.

## сбросной газопровод: Газопровод, предназначенный для отвода газа из газопровода или технологического оборудования сети газораспределения или сети газопотребления.

## импульсный газопровод: Газопровод, предназначенный для передачи импульса давления газа из контролируемой точки газопровода на соответствующее управляющее устройство, датчик или контрольно-измерительный прибор.

## байпас сети газораспределения [газопотребления]: Обводной газопровод сети газораспределения [газопотребления].

## точка подключения газопровода к сети газораспределения: Место присоединения вновь построенного газопровода к действующей сети газораспределения.

## пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.

## газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные ограждающие конструкции.

## газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных ограждающих конструкций.

## блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, размещенный в блоке контейнерного типа.

## шкафной пункт редуцирования газа (НРК. шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов.

## подземный пункт редуцирования газа (НРК. подземный газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный ниже уровня поверхности земли.

## объект СУГ: Объект, использующий сжиженные углеводородные газы, производственного и коммунально-производственного назначения, предназначенный для хранения и (или) реализации, транспортировки по газопроводам до потребителя, а также использования его в качестве топлива на опасных производственных объектах.

## резервуарная установка СУГ: Техническое устройство, включающее резервуар или группу резервуаров и предназначенное для хранения и подачи сжиженного углеводородного газа в сеть газораспределения.

## групповая баллонная установка СУГ: Технологическое устройство, включающее более двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, технические устройства и средства измерения, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения.

## индивидуальная баллонная установка: Технологическое устройство, включающее до двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газопотребления.

## Газопотребление

## броня сети газопотребления: Минимальный объем потребления газа, необходимый для безаварийной, при условии максимального использования резервных видов топлива, работы технологического оборудования потребителей, поставки газа которым не могут быть прекращены или уменьшены ниже определенного предела.

## режим сети газопотребления: Порядок потребления газа, установленный договором поставки газа.

## расчетный период поставки газа: Период, согласованный сторонами договора поставки газа, за который должен быть определен объем поставленного газа, должны быть произведены взаиморасчеты между поставщиком, газораспределительной организацией и потребителем газа за поставленный газ и его транспортировку.

## заявка на газ: Документ, определяющий объемы и условия транспортировки газа, необходимого для обеспечения нужд потребителя.

## дисциплина сети газопотребления: Соблюдение порядка, при котором не допускается уменьшение подачи газа поставщиком или превышение расхода газа потребителем в соответствии с лимитом сети газопотребления, установленным заключенным договором поставки газа.

## технологическая норма расхода газа: Технически обоснованная норма расхода газа, учитывающая его расход на осуществление основных и вспомогательных технологических процессов производства данного вида продукции, расход на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, на их разогрев и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев, а так же технически неизбежные потери энергии при работе оборудования, технологических агрегатов и установок.

## лимит сети газопотребления: Предельная суточная норма потребления газа, установленная договором поставки газа.

## невыборка газа: Отбор потребителем газа в объеме менее суточной нормы поставки газа в случае, если обеспечиваемое поставщиком давление газа в месте его передачи давало возможность потребителю газа отобрать газ в установленном договором объеме.

## газоиспользующее оборудование (Нрк. газопотребляющее оборудование): Оборудование, в котором газ используют в качестве топлива.

## бытовое газоиспользующее оборудование: Оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа.

## внутриплощадочный газопровод: Наружный газопровод сети газопотребления, проложенный по территории производственной площадки предприятия.

## внутренний газопровод сети газопотребления: Газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции здания до газоиспользующего оборудования.

## вводной газопровод: Газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

## газопроводы обвязки технического устройства: Газопроводы с запорной и предохранительной арматурой, обеспечивающие функционирование газоиспользующего оборудования.

## газовоздушный тракт газоиспользующего оборудования: Система воздухопроводов, дымопроводов и внутритопочного пространства газоиспользующего оборудования.

## дымоотвод газоиспользующего оборудования: Трубопровод для отвода продуктов сгорания от бытового газоиспользующего оборудования до дымохода или через наружную строительную конструкцию здания.

## дымоход газоиспользующего оборудования: Вертикальный канал или трубопровод, предназначенный для создания тяги и отвода продуктов сгорания от дымоотвода газоиспользующего оборудования вверх в атмосферу.

## сигнализатор загазованности помещения: Техническое устройство, предназначенное для обеспечения непрерывного автоматического контроля концентрации газа в помещении с подачей звукового и светового сигналов при достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе помещения.

## система контроля загазованности помещения: Технологическая система, предназначенная для непрерывного автоматического контроля концентрации газа в помещении, обеспечивающая подачу звукового и светового сигналов, а также автоматического отключения подачи газа во внутреннем газопроводе сети газопотребления при достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе помещения.

Алфавитный указатель терминов

| байпас сети газопотребления | 31 |
| --- | --- |
| байпас сети газораспределения | 31 |
| броня сети газопотребления | 43 |
| газопровод–ввод | 24 |
| газопровод вводной | 55 |
| газопровод внутриплощадочный | 53 |
| газопровод импульсный | 30 |
| газопровод межпоселковый | 23 |
| газопровод надземный | 27 |
| газопровод наружный | 25 |
| газопровод подводный | 28 |
| газопровод подземный | 26 |
| газопровод распределительный | 22 |
| газопровод сбросной | 29 |
| газопровод сети газопотребления внутренний | 54 |
| газопроводы обвязки технического устройства | 56 |
| газораспределение | 21 |
| ГРО | 11 |
| ГРП | 34 |
| ГРУ | 35 |
| дисциплина сети газопотребления | 47 |
| дымоотвод газоиспользующего оборудования | 58 |
| дымоход газоиспользующего оборудования | 59 |
| заявка на газ | 46 |
| источник газа | 4 |
| лимит сети газопотребления | 49 |
| невыборка газа | 50 |
| норма расхода газа технологическая | 48 |
| нужды газораспределительной организации технологические | 19 |
| оборудование газоиспользующее | 51 |
| оборудование газоиспользующее бытовое | 52 |
| оборудование газопотребляющее | 51 |
| обслуживание сети газопотребления аварийное | 9 |
| обслуживание сети газопотребления техническое | 6 |
| обслуживание сети газораспределения аварийное | 9 |
| обслуживание сети газораспределения техническое | 6 |
| объект СУГ | 39 |
| организация газораспределительная | 11 |
| организация газоснабжающая | 12 |
| организация сети газопотребления эксплуатационная | 13 |
| организация сети газораспределения эксплуатационная | 13 |
| период поставки газа расчетный | 45 |
| потери газа при эксплуатации сети газопотребления технологические | 18 |
| потери газа при эксплуатации сети газораспределения технологические | 18 |
| прибор учета газа | 16 |
| пункт газорегуляторный | 34 |
| пункт газорегуляторный блочный | 36 |
| пункт газорегуляторный подземный | 38 |
| пункт газорегуляторный шкафной | 37 |
| пункт редуцирования газа | 33 |
| пункт редуцирования газа подземный | 38 |
| пункт редуцирования газа шкафной | 37 |
| работы на сети газопотребления аварийно-восстановительные | 10 |
| работы на сети газораспределения аварийно-восстановительные | 10 |
| режим сети газопотребления | 44 |
| ремонт сети газопотребления капитальный | 7 |
| ремонт сети газопотребления текущий | 8 |
| ремонт сети газораспределения капитальный | 7 |
| ремонт сети газораспределения текущий | 8 |
| сеть газопотребления | 3 |
| сеть газораспределения | 2 |
| сигнализатор загазованности помещения | 60 |
| система газораспределения | 1 |
| система газораспределительная | 1 |
| система контроля загазованности помещения | 61 |
| схема сети газопотребления технологическая | 20 |
| схема сети газораспределения технологическая | 20 |
| точка подключения газопровода к сети газораспределения | 32 |
| тракт газовоздушный газоиспользующего оборудования | 57 |
| узел учета газа | 15 |
| УОРГ | 17 |
| установка баллонная индивидуальная | 42 |
| установка газорегуляторная | 35 |
| установка СУГ баллонная групповая | 41 |
| установка СУГ резервуарная | 40 |
| устройство ограничения расхода газа | 17 |
| учет газа технологический | 14 |
| эксплуатация сети газопотребления техническая | 5 |
| эксплуатация сети газораспределения техническая | 5 |

# Приложение А (справочное)

# Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта

### природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения: Горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

### попутный нефтяной газ; ПНГ: Сложная газообразная углеводородная смесь, растворенная в нефти или находящаяся в газовой шапке, добываемая через нефтяные скважины.

### сухой отбензиненный газ; СОГ: Попутный нефтяной газ, доведенный в результате переработки до свойств, аналогичных природному газу.

### система газоснабжения: Имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа.

### газификация: Деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса.

### учет расхода газа: Регистрация количества газа, поступившего потребителю в единицу времени с учетом конкретных параметров газа – состава, температуры, давления.

### авария: Разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.

### инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.

### утечка газа: Неконтролируемый выход газа из сети газораспределения в окружающую среду, требующий проведения дополнительных работ для обеспечения безопасного состояния объекта.

### технологическое устройство: Комплекс технологически взаимосвязанных изделий.

УДК  6 6 2 . 7 6 7 ; 0 0 6 . 3 5 4                            ОКС         0 1 . 0 4 0 . 7 5          _                     Б 0 0  _

Ключевые слова: термин, определение, газораспределительная система, сеть газораспределения, сеть газопотребления, газопровод, газ

Руководитель организации разработчика ОАО «Газпром промгаз»

_        Генеральный директор                _____________________       А.М. Карасевич     _

должность                                           личная подпись                         инициалы, фамилия

_  Заместитель директора по науке      _____________________       А.В. Шерстобитов_

должность                                           личная подпись                         инициалы, фамилия

_  Заместитель директора центра         _____________________       А.Б. Мачулин        _

должность                                           личная подпись                         инициалы, фамилия

Руководитель

разработки      _  Заведующий отделом  _    _____________________       М.Н. Дерюгин        _

должность                               личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель  _  Заведующий сектором _    _____________________       Б.В. Соколинский  _

должность                                личная подпись                          инициалы, фамилия

Исполнитель  _  Заведующий сектором _    _____________________       И.П. Сафронова     _

должность                                личная подпись                          инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации соисполнителя ОАО «Гипрониигаз»

_          Генеральный директор                   _____________________        А.Л. Шурайц          _

должность                                                  личная подпись                         инициалы, фамилия

Заместитель генерального директора

по технической политике и

_       стратегическому развитию                _____________________       М.С. Недлин           _

должность                                                  личная подпись                         инициалы, фамилия

Директор по научно -

_          исследовательской работе              _____________________       В.Ю. Демчук           _

должность                                                  личная подпись                         инициалы, фамилия

При участии

От ОАО «Газпромрегионгаз»

Заместитель начальника Управления

по эксплуатации газораспределительных

систем - начальник производственно -

технологического отдела                                                                  С.Д. Веселов           _

должность                                              личная подпись                        инициалы, фамилия

Начальник отдела эксплуатации

_    газораспределительных систем                                                            В.Ф. Левицкий       _

должность                                              личная подпись                        инициалы, фамилия

Начальник отдела научно -

_            технического развития                                                                  Д.Е. Рыбкин            _

должность                                              личная подпись                        инициалы, фамилия